# Magnetické vlastnosti látek

Magnety přírodní a umělé. Póly magnetu

magnetovec – přírodní magnet

umělé magnety – magnety vyrobené člověkem (tvar tyče          )

- vyrobeny z feritů

feromagnetické látky – látky, které jsou přitahovány magnety

(železo, kobalt, nikl, ocel, …)

Souhlasné póly magnetů se odpuzují (N - N, S - S).

Nesouhlasné póly magnetů se přitahují (N - S, S - N).

magnetka – nástroj k určování světových stran, sever je většinou

označován červeně

Magnetické pole. Magnetizace látky

V okolí magnetu je magnetické pole, které na magnety nebo na kovová (feromagnetická) tělesa nacházející se v tomto poli působí magnetickou silou (přitažlivá, odpudivá).

magnetizace látky – děj, kdy se z tělesa z feromagnetické látky stává magnet vlivem vnějšího   mg. pole

magneticky tvrdé látky -  stávají se magnety natrvalo,

tzn. i po zrušení vnějšího mg. pole

- trvalé magnety

magneticky měkké látky – po zrušení vnějšího mg. pole se stávají opět

nemagnetickými - dočasné magnety

Indukční čáry magnetického pole

- myšlené orientované uzavřené prostorové čáry, kterými znázorňujeme silové působení magnetického pole

(uspořádání kovových pilin), jejich směr je od severního   mg. pólu k jižnímu pólu

N ( S

Magnetické pole Země

- Země se chová jako obrovský kulový magnet

- na severním zeměpisném pólu (přibližně) je jižní mg. pól a naopak

# S – jižní mg. pól

# N – severní  mg. pól

# Z1 – severní zeměpisný pól

# Z2 – jižní zeměpisný pól

kompas, buzola – přístroje sloužící k určování světových stran (námořníci, vojáci, skauti, …)

Jednoduchý kompas se dá vyrobit tak, že šicí jehlu asi 20 krát podélně přejedeme magnetem. Pak ji

položíme na malý plovoucí nekovový předmět (např. víčko od PET lahve, korek, kus polystyrenu) a ten na klidnou vodní hladinu. Zmagnetizovaná jehla se svými konci natočí na sever a jih.

# Text boxes

mg. tvrdá látka

mg. měkká látka

Z1