Hustota látky

Tělesa se od sebe navzájem liší v látce, ze které jsou vyrobeny. Každá látka je jiná, má jiné vlastnosti. Řekneme, že různé látky mají různou hustotu.

Hustota – je fyzikální veličina

Značka …… ( (řecké písmeno ró)              Převody jednotek hustoty

Jednotka …… [(] =

Hustotu látky, ze které je těleso vyrobeno, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa vydělíme jeho objemem.

Vzorec:

Hustota pevné látky

- určuje se výpočtem ze zjištěných hodnot objemu a hmotnosti

Hustota kapalných látek

- měří se pomocí hustoměrů. Jsou to uzavřené skleněné baňky se zátěží

v dolní části se stupnicí. Čím má kapalina větší hustotu, tím méně se hustoměr ponoří.

Hustotu látek nalezneme v MFCH tabulkách.

VÝPOČET HUSTOTY LÁTKY

Při výpočtu hustoty musíme dávat pozor na jednotky, v jakých máme zadání.

Je-li objem v m3 a hmotnost v kg, pak hustota vyjde v kg/m3 . Je-li hmotnost v g a objem v cm3, pak hustota vyjde v g/cm3. ( převádět!!! )

Příklad 1:

Hliníková lžíce o objemu 5,5 cm3  má hmotnost 15 g. Urči hustotu hliníku.

V = 5,5 cm3

m = 15 g

( = ? (g/cm3 )

( = m : V  =  15 : 5,5

( = 2,7 g/cm3

Hustota hliníku je 2,7 g/cm3 .

Příklad 2:

Měřením se zjistilo, že 0,01 l rtuti váží 135 g. Jakou hustotu má rtuť?

V = 0,01 l = 10 ml = 10 cm3

m = 135 g

( = ? (g/cm3 )

( = m : V  =   135 : 10

( = 13,5 g/cm3

Hustota rtuti je 13,5 g/cm3 .

Příklad 3:

Porcelánová mísa váží 1,2 kg. Její objem je 0,5 dm3 . Jaká je hustota porcelánu?

m = 1,2 kg

V = 0,5 dm3  = 0,0005 m3

(= ? (kg/m3 )

( = m : V  =  1,2 : 0,0005           ( pomůcka !!!!   krát 10000 ??? )

( = 12000 : 5

( = 2400 kg/m3

Hustota porcelánu je 2400 kg/m3 .

VÝPOČET HMOTNOSTI POMOCÍ HUSTOTY

Známe vzorec pro výpočet hustoty:

Hmotnost stejnorodého tělesa vypočítáme tak, že hustotu látky vynásobíme objemem tělesa.

Pozor na jednotky!  Objem musí mít stejnou jednotku jako je v hustotě.

Příklad:

Betonový panel má objem 1,6 m3. Jakou má hmotnost, je-li hustota betonu 2100 kg/m3?

V = 1,6 m3

( = 2100 kg/m3

m = ? (kg)

m = ( . V  =  2100 . 1,6

m = 3360 kg

Hmotnost betonového panelu je 3360 kg.